\главная\р.л. конструкции\антенны\...

ВЧ-заземление

Важную роль на радиостанции играет заземление. В радиопередающих устройствах желательно использовать также и высокочастотное заземление (рис.1).

"Общую точку" — шасси ATU (Согласующее Устройство) соединяют согласно схеме с корпусом РА, трансивера, контрольного приемника, электронного ключа и т.д. Провод применяют диаметром 2...3 мм, медный, одножильный или многожильный. Обязательно применение провода в изоляции.

Кабель — коаксиальный, 50-75 Ом, диаметром 8...12 мм, длина — произвольная, но лучше короче. Конденсаторы С1 и С2 по 1000 пф (Uраб=1...6 кВ). Требование к этим конденсаторам - способность работать в цепях с реактивной составляющей, например К15У, хотя при отсутствии на станции Мощного Усилителя класса ГУ-43Б или ГС-35Б, можно ограничиться высоковольтными керамическими конденсаторами или слюдяными типа КСО-13.

Если в составе р/станции нет ATU, то "Общей точкой" соединения блоков будет PA, т.е. УСИЛИТЕЛЬ, но не ТРАНСИВЕР. В качестве заземления не следует использовать батарею центрального отопления. В худшем случае можно использовать кран (трубу) холодной воды, в лучшем — заземленный контур здания.

Иногда в системе ВЧ-заземления фигурирует устройство "Искусственная Земля" (Artificial Ground), которое является весьма эффективным ВЧ заземлением. С его помощью устраняют реактивную составляющую на участке между "Общей точкой" и реальной землей, искуственно приближая "Землю" непосредственно к радиостанции.

Выполнив межблочное соединение, как показано на рис.1 (за исключением С1, С2 и коаксиального кабеля), изготавливают устройство, показанное на рис.2, корпус которого устанавливается на ножки из изоляционного материала.

L1 — 22 витка на кольце с проницаемостью 50...400, диаметр провода — 0,15...0,22 мм. Диаметр кольца некритичен. Витки располагают равномерно по окружности кольца. Через кольцо продевается провод, соединяющий X1 и L2.

L2 — переменная индуктивность от "РСБ-5", "Микрон" и т.д.

С3 — от лампового вещательного приемника.

R3 — выводится на переднюю панель.

R1 —подстроечный резистор, определяющий чувствительность

схемы контроля (на переднюю панель не выводится!)

X1 — соединен с корпусом Устройства Искуственная Земля и соединяется с корпусом ATU (при его отсутствии с PA)

Х2 — ВЧ разъем.

При использовании устройства Искусственная Земля (рис.2) "Oбщую точку" — шасси ATU — соединяют толстым медным проводом с обычным заземлением, например с контуром здания, тем самым выполняют соединение по постоянной составляющей - это общее требование для электрооборудования, а Х2 (Выход Устройства Искусственная Земля) соединяют тоже с "Землей", но уже в другом месте, например с краном холодной воды или подключают противовесы длиной 1/4 длины волны для каждого диапазона. Настройка производится по МАКСИМУМУ показаний прибора М-1.

При использовании только схемы на рис.1, центральная жила кабеля обеспечивает заземление по постоянной составляющей, а оплетка по переменной, по ВЧ составляющей.

Следует отметить, что устройство с регулирующими элементами на рис.2 работает гораздо эффективнее, чем на рис.1.

Использование любой из схем ВЧ заземления способствует повышению эффективности радиостанции в плане устранения таких видов помех, как TVI, помех телефонным аппаратам и звукозаписывающей аппаратуре.

В заключении хотелось бы сказать, что действительно есть плохая, низкого качества бытовая аппаратура и это есть большая проблема для радиолюбителя, но к большому сожалению, есть и низкого качества передающая аппаратура.

Не раз приходилось слышать, как трансивер можно настроить одной отверткой. Увы, такому трансиверу ВЧ Заземление не поможет.

(оригинал статьи опубликован в Сентябре 1995г. в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ. Однако данный вариант статьи содержит некоторые изменения и дополнения внесенные автором в 2003г.)

EW1MM Игорь Подгорный ew1mm@softhome.net

Еще статьи Игоря Подгорного на эту тему: Помехи передающих устройств и методы их устранения

Глас народа

22.01.2005 12:28 Ребят не подскажите как заземлить автомобильную антену на болконе... -- архангел 06.01.2005 20:30 Год назад Сергей Епифанов,сразу внес предложение: Выкинуть ... -- Андрей Тимофеев... 19.12.2004 05:24 кто подскажет транзистор кт339 точный аналог в корпусе sod23... -- er1baq 15.12.2003 12:36 Причину этих проблем я вижу в том, что мы очень хотим возбуждать ... -- Vytas LY3BG... 15.12.2003 12:34 Уважаемый Игорь! Хозяева сайта убрали мой запрос по Вашей статье... -- Vlad UR 4 III... 13.12.2003 20:47 Уважаемый Vlad UR4III, Ваши вопросы: 1) Если я правильно пони... -- EW1MM Игорь Под... 13.12.2003 03:00 Уважаемый Vlad, UR4III. Я с Вами полность согласен, надо действит... -- EW1MM Игорь Под... 11.12.2003 10:04 Уважаемый Игорь! Я не любитель поговорить. Я любитель РАЗОБРАТЬС... -- Vlad UR 4 III... 11.12.2003 02:14 У меня есть друг. Мы с ним более 15 лет разговариваем про его Уси... -- Игорь Подгорный... 10.12.2003 14:20 Если я правильно понимаю, цель ВЧ-заземления существенно снизить ... -- Vlad UR 4 III... 10.12.2003 00:15 Т. е. это индикатор тока в противовесе ("искуственной земле", кот... -- Борис 09.12.2003 23:02 Ответ Борису: Согласно схеме общий провод измер. части - С1 и С2 ... -- de: EW1MM Игорь... 09.12.2003 19:34 А если использовав ВЧ трансформатор настраивать по максимуму ВЧ т... -- Ihor UR3LCM... 09.12.2003 10:58 Просьба пояснить с чем физически соединен общий провод измеритель... -- Борис 09.12.2003 08:30 И мало того, что нет ничего, кроме водопроводной трубы, так еще и... -- Сергей 07.12.2003 01:01 de: EW1MM - Давайте называть вещи своими именами. ВЧ заземление и... -- Игорь Подгорный... 07.12.2003 00:24 По поводу ВЧ заземления : Я его использую с 1995г. Если Вы его е... -- Игорь Подгорный... 06.12.2003 11:00 А при чем здесь водопроводная труба? Вам же говорят - ВЧ заземле... -- Сергей Епифанов... 05.12.2003 14:55 А, что скажете по практическому выполнению ВЧ заземления, если в ... -- Виктор