Dragon SS-485 Albrecht SS485, INTEK Multicom-485, Realistic TRC-485, Magnum 257, Titan RSPY 485 Виктор Ковалевский Email: rn9aaa at rambler dot ru Скачать схему радиостанции (689 кб, PDF) Точки настройки RV1 RX-Meter Калибровка S-метра RV2 Squelch Настройка шумоподавителя RV3 TX-Frequency Настройка частоты регулятора CLAR RV4 AM/FM Power RV5 AM Modulation RV6 ALC Регулировка системы ALC RV7 TX-Meter Калибровка показаний уровня мощности RV8 Finale 100mA Ток покоя оконечного каскада RV9 Driver 50mA Ток покоя предоконечного каскада RV201 FM Modulation Уровень модуляции FM T11 AM/FM 10.6950MHz Настройка частоты опорного генератора АМ\ЧМ T12 USB 10.6925MHz Настройка частоты генератора USB T13 LSB 10.6975MHz Настройка частоты генератора LSB Структурная схема синтезатора SY 202 Основой является LC72322 Sanyo, программируемый на предприятии по заказу Seung Yong и промаркирован как SY202. Программирование - Выводы 32, 33, 34, 35 .

Навигатор: QRZ.RU >> Схемы и документация >> Гражданская радиосвязь Адрес статьи на сервере: <http://www.qrz.ru/schemes/contribute/cb/ss485.shtml>